Kleingartenverein Zeppelinfeld e.V. Nürnberg

Mitglied im Stadtverband Nürnberg der Kleingärtner e.V.

Merkblatt: Umgang mit Asbestprodukten

Asbest ist eine Sammelbezeichnung für eine bestimmte Gruppe natürlicher, silikatischer Minerale.

Typisch für Asbest ist die leichte Spaltbarkeit in der Längsachse. Viele dieser Fasern sind so dünn, dass sie im Lichtmikroskop nicht sichtbar sind. Diese feinsten Fasern können eingeatmet werden und so zu Gesundheitsschäden führen. Obwohl die krebserzeugende Wirkung seit langem bekannt ist, wurde Asbest in vielen Baustoffen eingesetzt.

In den letzten Jahrzehnten entstanden so viele Garagen, Neben- und Fabrikgebäude, aber auch Wohngebäude mit Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen aus Wellasbestplatten und Kunstschiefer.

Es kommt immer wieder vor, dass solche Dächer oder Verkleidungen unsachgemäß saniert oder entfernt werden: Beim Brechen, Zersägen oder bei stark verwitterten Asbesterzeugnissen können Fasern frei werden, so dass eine erhebliche Gefährdung der menschlichen Gesundheit besteht.

Deshalb dürfen Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bestimmte Personen mit entsprechender Sachkunde unter besonderen Vorkehrungen durchführen.

Ebenso ist der Vorstand vorab zu informieren.

Ausgebaute Asbestprodukte ( z.B. Asbestzementplatten ) dürfen nicht wieder verwendet werden

( Verwendungsverbot ). Sie sind auf der Reststoffdeponie Marthweg unter besonderen Vorkehrungen beim Transport und der Einlagerung zu beseitigen.

Die anfallenden Kosten sind nicht unerheblich.

Jeglicher aktive Umgang kann strafrechtliche Folgen haben.

So ist z: B. verboten, vorhandene Asbestzementdächer mit anderen Dacheindeckungen zu überdecken. Unbeschichtete Asbestzementdächer dürfen nicht gereinigt und beschichtet werden. Tätigkeiten, die zu einem Abtrag der Oberfläche führen, wie Schleifen, Bohren, Druckreinigen oder Abbürsten sind verboten, es sei denn, es handelt sich um emissionsarme, behördlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannte Verfahren. Dies gilt uneingeschränkt auch für den privaten Bereich.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Umweltamt der Stadt Nürnberg

Lina-Ammon-Str. 28  - 90473 Nürnberg

Telefon: 0911 / 231 – 3647

Rechtsfolgen:

Ein nicht Beachten der Vorschriften kann zu einer Anzeige, sowie

zur fristlosen Kündigung des Pachtverhältnisses führen.

Ihre Vorstandschaft